# Тягово-сцепное устройство

# ТСУ 8122

Применяемость:

- Great Wall Hover Н3/Грейт Уолл Ховер Н3 New (CC6461КМ2C) c 2014 года выпуска

# Технические данные

| Допустимая масса прицепа, кг | 800 |
| --- | --- |
| D-параметр, кН* | 5,8 |
| S-параметр (максимальная вертикальная нагрузка), кг | 40 |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| Масса ТСУ, не более, кг | 16,0 |

- На ТСУ применен условно съемный шар (на двух болтах).

- ТСУ крепится к лонжеронам а/м.

- Конструкция ТСУ – разборная, (преимущества разборной модели проявляются при монтаже на автомобиль, транспортировке и складировании).

- При установке ТСУ на автомобиль бампер необходимо снять, в бампере требуется вырезать небольшое отверстие (изнутри в центре бампера 65мм шириной и 45-50 мм глубиной).

- Не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля:

используются отверстия в лонжеронах, предусмотренные изготовителем.

- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия.

- Крепеж и монтажные пластины оцинкованы.

ООО «ТРЕЙЛЕР» 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Военных строителей, 3.

### Тел/факс (496)642-01-16, 647-54-44, sales@treiler.ru

www.treiler.ru

# Text boxes

* D-параметр рассчитывается по формуле:

D = g* (Mа * Мп/( Mа + Мп)) (Н), где

g – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с2)

Mа – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)

Мп - допустимая масса буксируемого прицепа